| NOM : | CONTRÔLE n° | note / 20 : |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 35 min |  |

1. Compléter :

| Sur la fiche signalétique d’appareils électriques, on peut lire : | Lampe à incandescence | 50 Hz | 230 V | 60, 75, 100 W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grille-pain | 50 Hz | 230 V | 800 W |
|  | Cafetière | 50 Hz | 230 V | 900 W |
|  | Four électrique | 50 Hz | 230 V | 3000 W |

La lampe qui brille le plus est la lampe de :                  ( 60 W                              ( 100 W

L’appareil qui chauffe le plus est :                                 ( le grille-pain                   ( le four électrique

A quoi correspondent les indications  50 Hz et 230 V ?

- 50 Hz est la valeur en hertz de la fréquence du secteur

- 230 V est la tension efficace, en volts, du secteur

La puissance, exprimée en watts(W), indiquée sur un appareil est sa puissance nominale. (Lorsque l'appareil est utilisé dans les conditions préconisées par le constructeur sur la fiche signalétique)

2. Faire le schéma du montage permettant de mesurer l’intensité efficace I du courant et la tension efficace U aux bornes d’une lampe alimentée par un générateur de tension alternative :

3. Quelle relation mathématique existe-t-il entre la puissance d’un appareil électrique de chauffage, l’intensité efficace du courant qui le traverse et la tension efficace à ses bornes ? Préciser les unités de chaque grandeur physique.

Suite au verso…

4. Compléter le tableau suivant (avec une précision de 3 chiffres après la virgule si nécessaire) :

|  | Tension efficace (en V) | Intensité efficace (en mA !) | Puissance (en W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Appareil n°1 | ………………..…………………………………………… U = P ÷ I = 100 ÷ 0,400 = 250 V. ………………..…………………………………………… | 400 mA = 0,400 A | 100 |
| Appareil n°2 | 4,5 | 310 mA = 0,310 A | ………………..…………………………………………… P = U x I = 4,5 x 0,310 1,4 W. ………………..…………………………………………… |
| Appareil n°3 | 12 | ………………..…………………………………………… I = P ÷ U = 36 ÷ 12 = 3,0 A = 3,0x103 mA. ………………..…………………………………………… | 36 |

5. Convertir :

| 110 W = 0,110 kW = 1,10.10-1 kW | 24 mW = 0,024 W= 2,4.10-2 W |
| --- | --- |
| 320 mW = 0,000320 kW= 3,20.10-4 kW | 110 kW = 110 000 W= 1,10.105 W |