| NOM et prénom : | CONTRÔLE | 5e |
| --- | --- | --- |
|  | durée : 45 min | note / 20 : |

: / 3     Répondre par VRAI ou par FAUX :

(bonne réponse : + 0,5 ; pas de réponse : 0 ; mauvaise réponse – 0,5)

Deux lampes en série : quand l’une est en panne, l’autre fonctionne ……………………….

Deux lampes en dérivation : quand l’une est en panne, l’autre fonctionne ………………....

Deux lampes en série : l’une est court-circuitée, l’autre fonctionne .…………………………

Deux lampes en dérivation : l’une est court-circuitée, l’autre fonctionne ……………….…...

Deux lampes en série identiques brillent moins qu’une seule (même générateur)…….…...

Deux lampes en dérivation identiques brillent moins qu’une seule (même générateur)…...

: / 2,5      Surligner pour matérialiser le passage du courant et colorer les ampoules allumées :

/ 2,5     Quels sont les schémas qui peuvent représenter le même montage ?

a)		 b)		       c)			d)		    e)		       f)

a, b, c, d et f représentent strictement le même montage.

/ 2,5      Quelles lampes brillent :

Si tous les interrupteurs sont ouverts ?

L3, L4 et L5

Si tous les interrupteurs sont fermés ?

L2, L3 et L5 :   (L1 et L4 court-circuitées par l’interrupteur aux bornes de L4)

## / 2,5 					 Quelle(s) lampe(s) brille(nt) ?

L3 seule  (L1 court-circuitée, D1 bloque le courant pour L2)

Même question quand on inverse les bornes de

la pile

AUCUNE car D2 serait alors montée dans le sens non-passant.

/ 1,5  Les générateurs et les ampoules utilisés dans les montages ci-dessous sont identiques.

| Répondre par VRAI ou par FAUX : - bonne réponse : + 0,5 ; - pas de réponse : 0 ; - mauvaise réponse -0,5. L4 brille + que L2 car en ajoutant une lampe en dérivation, on ajoute un chemin. (En série, on ajoute un obstacle) | L1 brille plus que L2 …………….. L1 brille plus que L3 …………….. L2 brille plus que L4 …………….. |
| --- | --- |

: / 3  Répondre par VRAI ou par FAUX : (bonne réponse + 0,5 ; pas de réponse 0 ; mauvaise réponse – 0,5)

La D.E.L. et la résistance sont associées en série ………………..

L’ensemble {résistance-D.E.L.} et le moteur sont en série ………

La D.E.L. peut s’éclairer si le moteur est en panne………………..

Le moteur peut tourner si la D.E.L. est « grillée » …………………

La D.E.L. peut briller si la résistance est « grillée » ……………….

Le moteur s’arrête si la résistance est détruite……………………..

: / 2,5                 Représenter le schéma normalisé de ce circuit. Indiquer le sens du courant.

Remarquer d’abord que L4 est branchée directement aux bornes du générateur ; puis que chacune des lampes L2 et L3 est branchée d’un côté à la borne + du générateur, et de l’autre à la lampe L1.

Ou encore :

# Text boxes

L3

L2

D1

L3

L1

L2

###### M

L4

L1

D2

L3

L2

L5

L4

L3

L2

L1

L1

L4

L4

L3

L2

L1

L4

L3

L2

L1